Allgemein anwendbare Sicherheitsvorkehrungen.

Der Schiffsführer stellt sicher, dass alle Besatzungsmitglieder über diese Terminalbestimmungen informiert sind.
Unabhängig vom Schiffstyp gelten die folgenden Terminalbestimmungen.

| 1. | Rauch verbot | Auf dem Terminal oder an Bord des Tankschiffes wird nicht geraucht und es werden keine Arbeiten mit offenem Feuer durchgeführt |
| --- | --- | --- |
| 2. | Anmelden | Beim Terminal muß der Lade-/Löschauftrag genau beschrieben oder ist über UAB* abzustimmen. * Entsprechendes Gerät und Verfahren ist zur Kommunikation zu verwenden |
| 3. | Festmachen | Zusätzlich zu ADN 8.6.3, Frage 3 a) Während der gesamten Liegezeit muß das Schiff mit mindestens 4 Leinen gesichert werden (davon mindestens 2 aus Stahl oder gleichwertig) in gegengesetzter Richtung. b) Der Betrieb der Winden erfolgt nur aus einem sicheren Bereich. c) Während des Ladens/Löschens dürfen keine Schiffe längsseits festmachen |
| 4. | (An) Abschließen | a) An oder abschließen der Lade Arm / Schlauch / Gasrüchfuhrleitung darf nur in Absprache und in Gegenwart des Terminal Operators erfolgen. b Vor dem an- und abkoppeln, überzeugen sich beide Parteien davon, dass die entsprechenden Leitungen leer-druckfrei und alle Manifold-Ventile geschlossen sind. c) Während der Zeit, in der der Tanker an den Arm / Schlauch / Dampfrücklauf angeschlossen ist, werden der Schiffs- und / oder der Bugschraube nicht verwendet. d) Während (sich nähernden) Gewittern unterbrechen beide Parteien vorübergehend die Verbindung / Trennung oder den laufenden Lade- / Entladevorgang |
| 5. | Überwachung | Während des gesamten Be-/Entladevorgangs ist ein erfahrenes Besatzungsmitglied kontinuierlich mit nautischen und operativen Kontrollaufgaben betraut, um ein sicheres Be- und Entladen aus dem Tanker zu gewährleisten |
| 6. | Schutzausrüstung | Alle Personen, müssen mindestens die VOW und PZI vorgeschrieben persönlichen Schutzausrüstung an den Terminals tragen um die Vorschriften des ADN zu erfüllen. Zum Betreten und Verlassen des Terminalbereichs für z.B. Besucher oder Besatzungswechsel gelten die spezifischen Sicherheitsvorschriften des Terminal. |
| 7. | Öffnungen | Alle Öffnungen, Fenster und Türen bleiben von der Ankunft bis nach der Abfahrt der (Ent)Ladestelle geschlossen |
| 8. | Wartung | Reparaturen oder Wartungen, unabhängig vom Typ, werden am Terminal nur mit Genehmigung des Terminals durchgeführt |
| 9. | Reinigung | a) Reinigungsarbeiten sowie Deckwaschen sind im Hafenbereich verboten. b) An der Be-/Entladestelle werden die Ladetanks nicht gereinigt oder entgast, es sei denn, dies ist in der Bestellung enthalten. |
| 10. | Unregelmäßigkeiten | Der Schiffsführer oder das Terminal meldet Unregelmäßigkeiten, die die andere Partei betreffen (sicherer Betrieb oder Umgebung), unverzüglich an die andere Partei |

| 11. | Kontrollrundgänge | Es wird vereinbart, dass das Terminal Personal das Schiff für eine Sicherheits- oder VOW Inspektion betreten kann. |
| --- | --- | --- |
| 12. | Betreten von geschlossenen Räumen | Am (Ent)Ladestelle werden keine geschlossenen Räumen betreten. (Ladetanks, Ballasttanks und Kofferdämme), außer mit Genehmigung des Terminals |
| 13. | Besatzung | Am (Ent)Ladestelle ist das Schiff immer fachmännisch besetzt |
| 14. | Fotografieren / Filmen | Es werden keine Bilder und Filme vom und auf dem Terminal gemacht |
| 15. | Terminalhandlungen | Die Besatzung des Schiffes führt keine Handlungen auf den Terminal durch, außer eine notwendigen Betätigung des Not-Aus-Schalters |

Fluchtweggebrauch

Um sichere und nutzbare Fluchtwege zu gewährleisten, vereinbaren der Terminal und der Schiffsführer

Folgendes:

- die mobilen Laufstege sind korrekt positioniert.

- die maximale horizontale Überquerung des Fluchtweges ist ≤ 60 cm und eine vertikale Stufe der Stufen ist ≤ 30 cm.

- die Fluchtwege sind frei von Hindernissen und verwendeten Trossen.

- der Dampfrücklauf / Schlauch / Verladearm ist so weit wie möglich von den gewählten Fluchtwegen entfernt.

Allgemeine Verfahren in Notsituationen

Feuer oder Katastrophe auf einem Anleger oder Firmengelände

- Stoppen Sie den Be-/Entladevorgang, indem Sie die Pumpen anhalten und die Hauptventile schließen. (Besatzung und Terminal)

- Trennen Sie den Arm/Schlauch/Dampfrücklauf. (Besatzung und Terminal)

- Bereiten Sie das Schiff für die sofortige Abfahrt vor.

- Alarmieren Sie die Mitarbeiter an Bord von nahegelegenen Schiffen.

- Warten Sie auf die Anweisung des zuständigen Terminalvertreters.

Unfall, Feuer oder Vorfall an Bord des Schiffes

Schnelles und dringendes Handeln kann im Falle eines Unfalls entscheidend sein.

- Informieren Sie den Terminalvertreter über das Funksprechgerät oder telefonisch.

- Rufen Sie bei Bedarf den Telefonnotruf 112 an.

- Handel gemäß dem betrieblichen Notfallplan Terminal und/oder Schiff

- Starten Sie die Erste Hilfe und/oder die Vorbereitung auf die Aufnahme von Rettungsdiensten.

(Für Notfallmaßnahmen und Telefonnummer (n) des Terminals siehe die spezifischen Terminalregeln).