Algemeen geldende veiligheidsafspraken.

De schipper zal er voor zorgdragen dat alle bemanningsleden met deze terminalvoorschriften op de hoogte zijn.

Ongeacht het scheepstype, zijn de volgende terminal voorschriften van kracht.

| 1. | Rookverbod | Er wordt op de terminal of aan boord van het tankschip niet gerookt en er vinden geen werkzaamheden plaats met open vuur |
| --- | --- | --- |
| 2. | Aanmelden | Bij de terminal met een nauwkeurige omschrijving van de laad/losopdracht of via UAB* *keuze per terminal op basis van de aanwezige methode |
| 3. | Afmeren | Aanvullend op ADN 8.6.3 vraag 3 a) Gedurende de gehele periode aan het laad- of lossteiger, op minimaal 4 trossen, waarvan minstens 2 staaldraden of gelijkwaardig in tegengestelde richting. b) Het bedienen van de lieren vindt vanaf een veilige zone plaats c) Tijdens de laad/los operaties zullen geen andere vaartuigen langszij afmeren.(o.a. bunker/stores). |
| 4. | Aan/afkoppelen | a) Het aan- en afkoppelen van een arm/slang/dampretour geschiedt uitsluitend in overleg met en in aanwezigheid van de terminaloperator b) Alvorens aan of af te koppelen, overtuigen beide partijen zich ervan dat de betrokken leidingen leeg/drukvrij zijn en de manifoldafsluiters dicht staan. c) Gedurende de tijd dat het tankschip aangekoppeld is aan de arm/slang/dampretour, worden de scheepsschroef en/of boegschroef niet gebruikt. d) Tijdens (naderend) onweer wordt door beide partijen het aan/afkoppelen of de lopende laad/los operaties tijdelijk gestaakt |
| 5. | Toezicht | Tijdens de gehele laad/los operatie is er een deskundig bemanningslid continu belast met zowel nautische en operationele controle werkzaamheden om een veilige verlading vanaf het tankschip te garanderen |
| 6. | Persoonlijke beschermings- middelen | Alle opvarenden voldoen aan de door VOW en PZI opgestelde “Minimale PBM richtlijn voor opvarenden van tankschepen bij terminals” Men voldoet hiermee ook aan de voorschriften genoemd in het ADN. PBM’s voor het betreden van en begeven op het terrein van de terminal voor bijvoorbeeld bezoekers of aflossers - zie de specifieke terminal regels. |
| 7. | Openingen | Alle openingen, ramen en deuren blijven vanaf de aankomst tot na het vertrek van de laad/los steiger gesloten |
| 8. | Onderhoud | Reparaties of onderhoud, ongeacht het soort, worden bij de terminal niet uitgevoerd, behalve met toestemming van de terminal |
| 9. | Reiniging | a) Aan de laad/los steiger wordt het dek in de ladingszone niet schoongemaakt. b) Aan de laad/los steiger worden ladingtanks niet schoongemaakt of ontgast, behalve als dit in de opdracht is opgenomen |
| 10. | Onregelmatigheden | De schipper of de terminal melden onregelmatigheden die van invloed zijn voor de andere partij (veilige bedrijfsvoering of milieu) direct aan elkaar |
| 11. | Inspectierondes | Het schip kan door terminalpersoneel worden bezocht voor een veiligheids- of VOW inspectie |
| 12. | Betreden besloten ruimten | Aan de laad/los steiger worden geen besloten ruimten betreden, (Ladingtanks- Ballasttanks en kofferdammen), behalve met toestemming van de terminal |
| 13. | Bemanning | Aan de steiger is het schip altijd (des)kundig bemand |
| 14. | Fotograferen / film | Er worden geen foto’s en films van en op de terminal gemaakt. |
| 15. | Terminalhandelingen | De scheepsbemanning zal geen handelingen verrichten op de terminal, behalve het noodzakelijke gebruik van alarmknoppen of noodstop. |

Vluchtweggebruik

Om veilige en bruikbare vluchtwegen te waarborgen verklaren de terminal en de schipper dat:

- waar van toepassing, mobiele loopplanken juist gepositioneerd zijn.

- de maximale horizontale overstap van de vluchtweg ≤ 60 cm en een verticale stap van de treden ≤ 30 cm.

- de vluchtwegen vrij  worden gehouden van obstakels en gebruikte meerdraden.

- de dampretour / slang / laadarm  zo ver als praktisch mogelijk verwijderd is van de gekozen vluchtwegen

Algemene procedures bij noodsituaties

Brand of calamiteit aan/op een steiger of bedrijfsterrein

- Stop het laad/losproces door de pompen te stoppen en hoofdafsluiters te sluiten. (bemanning en terminal)

- Koppel de arm/slang/dampretour af. (bemanning en terminal)

- Maak het schip gereed voor onmiddellijk vertrek.

- Waarschuw de opvarenden van nabij gelegen schepen

- Wacht de instructie van de verantwoordelijke terminal vertegenwoordiger af

Ongeval, brand of incident aan boord van het schip

Snel en spoedeisend handelen kan bij een ongeval van levensbelang zijn.

- waarschuw de terminal vertegenwoordiger met de portofoon of per telefoon.

- Indien nodig bel 112

- Handel volgens het bedrijfsnoodplan van de terminal en/of van het schip

- Start eerste hulp en/of de voorbereiding hierop om hulpdiensten te ontvangen.

(zie voor noodmaatregelen en telefoonnummer(s) van de terminal, de specifieke terminalregels).