Operationele afspraken.

Deze operationele afspraken geven mede invulling aan een aantal specifieke open vragen welke in de ADN controlelijst 8.6.3 worden gesteld.

1. Vluchtwegen

ADN 8.6.3 (controlelijst) vraag 4; onderstaande middel(en) (vluchtweg(en)), volgens ADN keuzetabel 7.2.4.77, is (zijn) geschikt om het schip in geval van nood te verlaten 
Specifiek per terminal en/of steiger één optie of een vaste set van aanwezige keuze mogelijkheden opnemen (voorbeeld onder, nummer en tekst)

- 1. Twee vluchtroutes binnen of buiten de ladingzone in tegenovergestelde richtingen

- 6  Eén vluchtroute binnen de ladingzone en één vluchtroute buiten de ladingzone aan het tegenoverliggende uiteinde

- 10 Eén vluchtroute binnen de ladingzone en één vluchtboot aan het tegenoverliggende uiteinde

2. Terminal / schip communicatiemiddel:

Om veiligheidsredenen krijgt u een communicatiemiddel uitgereikt. Voor contact moet u “…….” oproepen
Door ondertekening van dit document bent u verantwoordelijk voor het in goede staat terugbezorgen van de portofoon..

Nummer. . . . . . . . . . . .    			 Retour ontvangen :			Paraaf:

3. Controles vooraf laden/lossen

- Zijn de pluggen/keggen in de spuigaten van de spilrand aanwezig en goed afsluitend?   
JA / NEE / NVT*

- Zijn de beluchting/ontluchtingsarmaturen (onder- en overdrukkleppen) voor het laden/lossen gecontroleerd?	
JA / NEEN*

- Indien de lading een smeltpunt > 0 °C heeft, wordt de  lading voldoende verwarmd. 	
JA / NEEN / NVT*

* omcirkelen wat van toepassing is

4. Calamiteitengegevens.
In het geval van een calamiteit, noodsituatie en/of zoekacties, zijn zowel het aantal als de namen van de opvarenden van ieder aanwezig schip aan de terminal belangrijk en beschikbaar.
Voor de security afdeling (calamiteitenorganisatie) van een terminal wordt de namenlijst met opvarenden volgens een aparte procedure aangeleverd.
Voor de controlekamer (operationeel) is hier alleen het aantal opvarenden van belang

5. aantal opvarenden aan boord ……..

6. Basis gegevens schip tbv laden / lossen

| Laad/los plaats |  | Steiger (nummer) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ENI nr. |  | Scheepsnaam |  |
| Scheepstype | Bijv C / 2 / 2 |  |  |
| Cert v Goedkeuring nr |  |  |  | ADN Certificaat. Type | N / C / G * |
| Max tonnage |  | MT | max laadvermogen (100%) |  | M3 |
| Aantal opvarenden |  |  |

* omcirkelen juiste type.

Laatste lading (alleen in te vullen bij laden)
Bij deelladingen ook de (voor)lading van de tanks invullen welke niet geladen worden (incl op het stuwplan)

| Productnaam | UN | VP | Tanks: | CDNI condities.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grade A | Styreen | 2055 | II | 1,2, | Verenigbaar transport |
| Grade B | Raw Pygas > 10% benzeen | 3295 | II | 3,4,5,6 | Ontgast en geventileerd |
| Grade C |  |  |  |  |  |

*Keuze menu

Gewassen en geventileerd, Gewassen en ontgast en geventileerd, Ontgast en geventileerd, Ontgast, Dedicated, Verenigbaar transport, gevuld, slob/waswater

Optioneel, toevoegen tekening van een tanklichter om stuwplan aan te geven.

Overeengekomen hoeveelheid laden/lossen* (Voorbeeld)

| Grade | Productnaam | Tonnen | M3 Actueel | Max. Vulgraad in %. | Walstop/ Scheepsstop. | Damp dichtheid 50 %/50 % | Laad temperatuur O C. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grade A | Styreen | 1200 | 1300 | 97% | Schip | 3,0 | 15 |
| Grade B | Benzeen | 800 | 1000 | 97% | Schip | 2,2 | 25 |
| Grade C |  |  |  |  |  |  |  |
| STUWPLAN: te laden tanks |
| Grade A | 1 t/m4 |
| Grade B | 5 t/m 9 |
| Grade C |  |

7. laad/los snelheden.

7.1 Afspraken aanvang-snelheid laden

Veilige aanvang-snelheid volgens ADN 7.2.4.16.5

Voor de aanvang-snelheid laden zal een keuze uit één van onderstaande voorwaarden worden gemaakt 
Afgesproken keuze aanvinken

- Het Zuurstofpercentage in de ladingtanks < 8%, inert en dit is door een deskundige gemeten en aantoonbaar aanwezig.*

- Het te laden product heeft aantoonbaar aanwezig een geleidbaarheid van > 50 pS/m en ≤ 104  pS/m en in kolom 17 van tabel C wordt m.b.t. explosiebescherming „NEE“ van de te beladen product voorgeschreven*

- Het te laden product heeft aantoonbaar aanwezig een geleidbaarheid van > 104   pS/m*

- Voor het te laden product wordt een maximale aanvang-snelheid van < 1 m/s per ladingtank afgesproken.

*De aanvang-snelheid mag bij deze keuze volgens de midden-snelheid regels afgesproken en ingeregeld worden

Voorwaarden aanvang-snelheid < 1 m/s per ladingtank.

- De aanvang-snelheid moet ≤1 m/sec per ladingtank bedragen, totdat de vloeistof 2 x Diameter(2D) boven de inlaatopening (H) van de vulleiding in de ladingtank(s) staat (zie tekening )

- Uitgaande van een gelijkmatige verdeling van 1 m/s over elke geopende ladingtank, garandeert de terminal de afgesproken maximale laadsnelheid op basis van alle maximaal geopende ladingtanks.

- Een mogelijk ongelijkmatige verdeling over de geopende ladingtanks mag de schipper met de ladingtankafsluiters aan dek regelen om  ≤1 m/sec per ladingtank te verzorgen.

- Er worden niet meer dan 4 tanks gelijktijdig geopend, met de bijbehorende afgesproken maximale aanvang-snelheid.

- Onderstaande maximale aanvang-snelheid en hoeveelheid wordt op de ADN controlelijst ingevuld.

- Na het bereiken van de hoogte van H+2D voor alle te vullen ladingtanks mag de laadsnelheid opgevoerd worden naar de afgesproken midden-snelheid.

Technische data vulleidingen en te hanteren aanvang-snelheid  en hoeveelheid 
(in te vullen door de schipper)

Diameter vulleiding ladingtank (D)				.… cm

Horizontale of verticale uitstroom			□ A* of □  B*
* Juiste situatie  aanvinken

|  | aantal gelijktijdig geopende ladingtanks / laad hoeveelheid in m3/h |
| --- | --- |
| Diameter (inch / cm) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4”/ 10 cm | 29 | 58 | 87 | 116 |
| 6”/ 15 cm | 65 | 130 | 200 | 260 |
| 8”/ 20 cm | 116 | 232 | 348 | 464 |
| 10”/ 25 cm | 180 | 360 | 540 | 720 |
| 12”/ 30 cm | 260 | 520 | 780 | --- |

Opvulhoogte aanvang-snelheid( H+2D in cm)		.… cm

De maximaal geaccepteerde 
aanvang-snelheid bij 4 geopende ladingtanks		… M3/h

| Aanvang-snelheid en hoeveelheid | Tank volgorde | Max. laadsnelheid met 1 m/s (m3/h ) | Max. hoeveelheid tot h+2xd m3 | Tijdsduur tot h+2xd alle tanks minuten | Afgesproken laadsnelheid in m3/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Schip | Terminal | Afspraak |
| Grade A | 1,3,5,7 | 464 | 230,1 | 30 | 464 | 500 | 455* |
|  | 2,4,6 |  |  |  |  |  |  |
| Grade B |  |  |  |  |  |  |  |

De maximale hoeveelheid voor alle te laden ladingtanks 
(tot H + 2D)							.… M3

*Opmerking
Bij de afgesproken maximale aanvang-snelheid moet men met het volgende rekening houden.  Er zijn situaties mogelijk dat bij een grote diameter vulleiding (bijv 8” of groter) en een dekleiding of walleiding/slang van 6”, bij 4 geopende ladingtanks tijdens de aanvang-snelheid de veiligheidsafspraak van 7/ms door de dekleiding/ walleiding /slang overschreden word. De aanvang-snelheid zal dan volgens afspraak aangepast worden aan de 7 m/s regel voor de leiding met de kleinste diameter.

7.2 Afspraken midden-snelheid en eind-snelheid laden / lossen*
* omcirkelen wat van toepassing is

| Maximale laad/los snelheden en hoeveelheden (midden-snelheid) |
| --- |
| Midden-snelheid | Product | Ladingtanks | Maximale laadsnelheid in m3/h of MAX < 7 m/s* |
|  |  |  | Schip laadinstr / DAD m3/h | Wal m3/h | Overeengekomen m3/h | Overeengekomen Hoeveelheid m3 |
| Grade A | Styreen | 1 t/m 4 | 521 | 550 | 521 | 900 |
| Grade B | Benzeen | 5 t/m 9 | 733 | 500 | 500 | 600 |
| Grade C |  |  |  |  |  |  |

| Diameter (inch) | Diameter (mm) | M3/ h |
| --- | --- | --- |
| 4” | 100 | 203 |
| 6” | 150 | 455 |
| 8” | 200 | 812 |
| 10” | 250 | 1260 |
| 12” | 300 | 1820 |

* de < 7 m/s is gebaseerd op de diameter van de vulleiding van een ladingtank bij het vullen van 1 ladingtank en voor het vullen van meerdere ladingtanks is de < 7 m/s  gebaseerd op de dekleiding met de kleinste diameter.
De < 7 m/s voorwaarde is opgenomen in het DAD document en/of laad/losinstructie of anders geldt de bijgevoegde tabel.
Indien de diameter van het laad/los systeem aan de terminalzijde kleiner is dan aan de scheepszijde, moet men hier rekening mee houden.

Communicatie bij wijzigingen laadsnelheden of proceshandelingen.
Bij een wijziging van een afgesproken laad/lossnelheid, zoals aftoppen bij de aanvang van de eindsnelheid fase of bij het uitvoeren van proceshandelingen zoals het schakelen van ladingtanks is er communicatie tussen de terminal en schip via het afgesproken communicatiemiddel. De handelingen worden niet eerder uitgevoerd voordat de actie wordt herhaald en geaccepteerd. Indien een andere partij niet reageert en er dreigt een calamiteit door bijv een te hoge laadsnelheid, of dreiging op een overlopende tank wordt de verlading gestopt.

| Eind-snelheid | Tankvolgorde | m3 /h (Aantal tanks < 7m/s) | Totale laadsnelheid in m3/h | Overeengekomen | overeengekomen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Schip | Wal | Laadsnelheid m3/h | Hoeveelheid m3 |
| Grade A | 1, 2, 3, 4 | 812 | 520 | 550 | 520 | 200 |
| Laatste tank | 4 | 455 | 300 | 550 | 300 |  |
| Grade B |  |  |  |  |  |  |
| Laatste tank |  |  |  |  |  |  |
| Grade C |  |  |  |  |  |  |
| Laatste tank |  |  |  |  |  |  |

Datum: …………………….				Tijd:  ………………………………..

De scheepsvertegenwoordiger			De terminal vertegenwoordiger

Naam: …………………………				Naam:………………………………………..

Handtekening					Handtekening