#### Tussen de wal en het schip

| Knelpuntkaart nr. 7 | H |
| --- | --- |
| Titel knelpunt: Roken, open vuur en elektrische installaties versus overdruk en detectie systeem |
| Beschrijving knelpunt: | Schepen welke gebouwd zijn met een overdruksysteem in de woning, machinekamer en/of stuurhut en welke volgens het ADNR hun niet explosiebeveiligde toestellen en apparaten, zoals koelingen, televisie en kooktoestellen in deze ruimten niet behoeven uit te schakelen worden op sommige laad- en losplaatsen geconfronteerd met een algeheel rookverbod en de plicht de apparaten uit te schakelen. Hier bestaat een wezenlijk verschil in behandeling door de terminal tussen de zee- en binnenvaartschepen. |
| Wettelijke regeling: | Elektrische inrichtingen ADNR 7.2.4.51.1 Tijdens het laden, lossen en ontgassen mogen slechts elektrische inrichtingen worden gebruikt die aan de bouwvoorschriften van deel 9 voldoen of die zich in een ruimte bevinden die aan de voorwaarden van 9.3.X.52.3 voldoen. ADNR 7.2.4.51.2 Elektrische inrichtingen, die door middel van in 9.3.X.52.3 b genoemde inrichtingen worden uitgeschakeld mogen eerst dan weer worden ingeschakeld nadat in de betreffende ruimten de gasvrijheid is vastgesteld Rookverbod, Verbod van vuur en onbeschermd licht ADNR 7.2.4.74 Het rookverbod is niet van toepassing in woningen en stuurhuizen, die aan de voorwaarden van 9.3.X.52.3 voldoen. De belangrijkste voorwaarden van 9.3.X.52.3 zijn: Overdruksysteem ten minste 0,1 kPa en ramen die niet geopend kunnen worden en gasdetectieinstallatie met de volgende meetpunten: -in de aanzuigopening van het ventilatiesysteem - direct onder de bovenzijde van de deurdrempel van toegangen tot de woningen en dienstruimten. De metingen moeten zonder onderbreking plaats vinden De ventilatoren moeten worden uitgeschakeld zodra 20% oel wordt bereikt. + nadere voorschriften noodverlichting, en alarm in stuurhuis. (X staat voor 1, 2 of 3.) |
| Nadere normering: | Art 6. Havenverordening Rotterdam 1. Het is niet toegestaan in een petroleumhaven te roken. 2. In afwijking van het in eerste lid bepaalde mag aan boord van een schip in een petroleumhaven gerookt worden in ruimten die door de schipper of kapitein, in overleg met de beheerder van de walinstallatie of diens vertegenwoordiger daartoe zijn aangewezen. in afwijking van het in het eerste lid bepaalde mag op een steiger in een petroleumhaven en in het aangrenzend gebied slechts worden gerookt in ruimten en op plaatsen, die door de beheerder van de walinstallatie in overleg met de schipper of kapitein daartoe zijn aangewezen. VOW terminal regulations Langszij de steigers is roken en open vuur verboden. Dit geldt ook wanneer geen laadarm/slang is aangekoppeld. |
| Voordelen Nadelen |
| 4.Wal: | eenduidig voorschrift hierdoor makkelijke handhaving mogelijk | het toelaten op schepen met erkend overdruksysteem levert een grijs gebied op dat moeilijk handhaafbaar lijkt toelaten van roken en open vuur wordt ervaren als in strijd met het veiligheidsbeleid ook bij overdruk en detectie |
| Schip: | beheersbaarheid van veiligheid door het bieden (door forse investering) van een veilige plaats voor roken en ander open vuur. comfort voor scheepvaartpersoneel | kans op stiekem gebruik maken van toestellen of roken is groot omdat er zelfs met maximale investeringen geen toestemming te krijgen is terwijl het doel op een andere wijze gegarandeerd kan worden demotivatie van het scheepspersoneel door onredelijkheid ervaring |
| 6. Nadere toelichting: | In de zeevaart bestaat een regeling welke naar tevredenheid wordt toegepast. Er is breed draagvlak om op deze wijze ook voor de binnenvaart uniform en conform het ADNR vrijstelling te verlenen van de vaak op de terminal geldende rookverboden. Het is wenselijk aan te sluiten bij de bestaande praktijk op de steigers waar roken is toegelaten in speciaal daarvoor ingerichte ruimten. Men praat liever over het niet handhaven van een rook- en open vuurverbod in bepaalde nader in het ADNR benoemde gevallen dan over toestemming om te mogen roken. Ingevolge ADNR 9.3.X.74.3 zijn nabij elke deur van de woning en de stuurhut naar buiten ( gesloten) asbakken aanwezig. Daarnaast zijn vaak waarschuwings- pictogrammen aanwezig waardoor de kans op onbewust naar buiten lopen met een sigaret als niet reëel moet worden gezien. Voor het in strijd handelen met het algemeen rookverbod voorziet het sanctiebeleid van oliemaatschappijen in voldoende mate. |
| Oplossingen: | In het ADNR certificaat van goedkeuring opnemen dat het schip overeenkomstig 7.2.4.51.1 is uitgerust met goedgekeurd en beproefd overdruksysteem en gasdetectie systeem waardoor roken (en open vuur )veilig kan worden toegelaten in de aangewezen ruimten. VOW Terminal regulations bij punt 1 aanpassen. Langszij de steiger is roken en open vuur verboden. Dit geldt ook waneer er geen laadarm/slang is aangekoppeld. Toe te voegen: Dit verbod geldt niet als er voldaan wordt aan ADNR 7.2.4.51. en dit in het certificaat van goedkeuring van het schip is vermeld. |
| 8. actie | Het knelpunt met de voorgesteld oplossing heeft nog geen voldoende draagvlak zodat ernog geen een uniform beleid kan worden geformuleerd. Via internationaal overleg proberen een oplossing te verkrijgen. Na gevonden oplossing eventueel wijzigingsvoorstel ADNR voor controlelijst en certificaat inbrengen bij CCR. |

Versie: 17 februari  2004