## Tussen de wal en het schip

| Knelpuntkaart nr. 9 | L |
| --- | --- |
| Titel knelpunt: Piggen naar het schip toe |
| Beschrijving knelpunt: | Algemeen: Na het beladen van het schip komt het voor dat vanwege de walzijde de landleiding naar het schip toe leeg en schoon dient te worden gemaakt. Dit gebeurt door met een (lucht)druk van 4 bar een pig door de landleiding te persen in de richting van het schip. Vloeistofberoering door piggen De vloeistof welke met de pig uit de walleiding in de scheepstank wordt geperst komt in de tank met en behoorlijke snelheid hierdoor ontstaan problemen in leidingen en tanks. Natuurlijk wordt het product in de tank tijdelijk zeer onrustig. Nadat de pig in de pigvanger valt, schiet de stikstof/lucht die direct achter de pig volgt via de landleiding in het schip via de laadleiding waar deze uiteindelijk onder in de ladingtank uitkomt. Hier veroorzaakt dit gas in de vloeistof een stikstof/luchtbel die in de ladingtank expandeert. Het gevolg hiervan is een ongewenste vloeistofberoering “bubbeleffect” welke in hoofdzaak bij schepen die gesloten beladen moeten worden een groot problemen oplevert. Ladingtank moet geheel gesloten zijn en druk kan niet weg. Reëel risico voor beschadiging ladingtank of appendages is hierdoor aanwezig. Overbeladen door piggen Met het piggen wordt de inhoud van de landleiding in zijn geheel in de scheepstank geperst. Dit vindt plaats na beëindiging van het laadproces waarbij de ladingtanks zijn afgeladen. Het komt voor dat er onvoldoende ruimte aan boord is om deze nageleverde hoeveelheid nog te ontvangen. |
| Wettelijke regeling: | Geen |
| Nadere normering: | Geen |
| Voordelen Nadelen |
| Wal: | Snel en efficiënt een schone landleiding verkrijgen Geen restlading in laadarm | Kans op claim na veroorzaken schade of overloper. |
| Schip: |  | 1 Gevaar opblazen leidingen en tanks Ongewenste neveneffecten door sterke beroering van product in de tanks Pigs soms kapotgeslagen in de scheepsleidingen en ladingtanks Bij piggen moet leidingsysteem volgens ADNR gesloten blijven en dampretour naar de wal in takt blijven. De leidingen en /of PV klep kunnen de expansie van het expanderend volume stikstof aan boord niet (goed) verwerken |
| Nadere toelichting: | Bij het piggen van de landleiding naar het schip toe ontstaan hoge drukken die gevaar opleveren voor tanks aan boord van het schip. De pig wordt met stikstof- of luchtdruk door de landleiding geperst in de richting van het schip teneinde de vloeistof uit de leiding te verwijderen. |
| Oplossingen: | Piggen van laadleiding in de richting van de waltank. Goede afspraken maken volgens de ADNR controlelijst met betrekking tot de hoeveelheid te piggen vloeistof die op het einde van het laadproces zal worden nageleverd aan het schip. Zoeken naar mogelijkheden om het pig systeem aan te passen waardoor de stikstof- of luchtdrukstoot niet optreedt. Opstellen van industrie gide-line. |
| 8. Actie: | Voor de na te leveren hoeveelheid wijzigingsvoorstel ADNR controlelijst bespreken met CCR. Aan VOTOB, VNCI en VNPI evt. via wg terminals van Deltalinqs melden dat het maken van goede afspraken volgens de ADNR controlelijst nodig is. Tevens ook punt 1 en 3 van oplossingen hierbij aanspreken. |

Versie: 17 februari  2004