Tussen de wal en het schip

| Knelpuntkaart nr. 10 | L |
| --- | --- |
| Titel knelpunt: Laadsnelheden |
| Beschrijving knelpunt: | In de controlelijst moet – voor dat kan worden begonnen met laden - de aanvang- en laadsnelheid worden afgesproken. Door verkeerde laadsnelheden kan statische oplading met alle mogelijke gevolgen van dien ontstaan. De maximale toelaatbare aanvang- en laadsnelheid wordenniet altijd juist afgesproken en niet altijd gebaseerd op gegarandeerde berekeningen welke rekening houden met de bouw-en procedures van het schip, de te laden lading en specifieke omstandigheden. |
| Wettelijke regeling: | ADNR-certificaat van goedkeuring 8.1.8 geeft onder nummer 10 van het certificaat aan de laadsnelheid in m3/h. ADNR-controlelijst 7.2.4.10 vraagt de tussen de wal en het schip overeengekomen laad/lossnelheid bij aanvang, het midden en op het eind. (Het niet overeenkomen van laadsnelheden in de ADNR controlelijst dan wel een hoger getal noemen als via het certificaat van goedkeuring levert opmerkelijk genoeg geen verbod tot aanvang van laden of lossen op !) |
| Nadere normering: | Bij nieuwbouw van een schip worden de laadsnelheden in verschillende laadsystematiek berekend. De klassebureau’s keuren deze berekeningen. Dit rapport geeft een brede en juiste toepassingsmogelijkheid dan alleen het in het certificaat vermelde getal. VOW steigercondities Startsnelheid 1 meter per seconde (zie ook de tabel) totdat de vloeistof boven de inlaatopening van de vulleiding is gestegen. Dit geldt voor alle gevaarlijk stoffen uitgezonderd klasse 2. |

| Voordelen Nadelen |
| --- |
| Wal: | men is vrij in te kiezen aanvang- en laadsnelheid snel laden is commercieel interessant | veiligheid niet gegarandeerd door kans op statistische oplading kans op overlopers |
| Schip: | snel laden is commercieel interessant | gevaar van statistische oplading door te grote wrijving van vloeistof in leidingen waardoor vergroting van de kans op explosie kans op overlopers |
| Nadere toelichting: | Er is inmiddels per 1-1 -2003 in het ADNR opgenomen dat het afzonderlijk rapport van laadsnelheden in verschillende omstandigheden wordt gekoppeld aan het certificaat van onderzoek het schip. Dit rapport geeft weer welke laadsnelheden bij welke producten gehanteerd moeten worden. Hierbij is bv. ook rekening gehouden met het laden op een , twee of meerdere tanks tegelijk. |
| Oplossingen: | Per schip eenmalig een berekening opmaken waarin kan worden afgelezen welke maximale aanvang- en laadsnelheden per soort product en laadsystematiek kan worden gekozen. Hiertoe ware het ADNR-certificaat van goedkeuring aan te passen en bij “laadsnelheid” niet meer een getal invullen doch |
|  | hier verwijzen naar het bijbehorend en gewaarmerkt |
|  | laadsnelhedenrapport. |
|  | Alleen op basis van dit rapport bij invulling van de ADNR |
|  | controlelijst afspraken maken over de aanvang- en laadsnelheid. |
| Actie | De oplossingen ter kennis brengen van vervoerders en verladers Publiciteit geven aan oplossing. |

### Versie: 17 februari 2004