## Tussen de wal en het schip

| Knelpuntkaart nr. 19 | H |
| --- | --- |
| Titel knelpunt: Gesloten en deels gesloten monstername (nog niet vastgesteld) |
| Beschrijving knelpunt: | Bij het bemonsteren van product uit de ladingtanks wordt onvoldoende gesloten en deels gesloten bemonsterd waneer dit is vereist. |
| Wettelijke regeling: | ADNR 7.2.4.22.1 Het openen van de openingen van ladingtanks mag slechts plaats vinden, nadat de betreffende ladingtanks drukloos zijn gemaakt. ADNR 7.2.4.22.2 Het openen van de monstername-openingen, de peilopeningen evenals de behuizingen van de vlamkerende inrichtingen is slechts toegestaan ter controle of ten behoeve van het schoonmaken van de geloste ladingtanks. Indien in 3.2, Tabel C, Kolom 17 explosiebescherming is vereist, is het openen van de ladingtankdeksels of de behuizingen van de vlamkerende inrichtingen voor de in- of uitbouw van het vlamkerend rooster, bij geloste ladingtanks slechts toegestaan indien de betreffende ladingtanks ontgast zijn. De concentratie aan brandbare gassen in de ladingtank moet minder dan 10 % van de onderste explosiegrens (O.E.G.) bedragen. ADNR 7.2.4.22.3 Het nemen van monsters is slechts met behulp van de in 3.2, Tabel C, Kolom 13 aangegeven of een veiliger monstername- inrichting toegestaan. Het openen van de monstername-openingen en peilopeningen van ladingtanks die met gevaarlijke stoffen zijn beladen waarvoor in 3.2, Tabel C, Kolom 19 een seinvoering met één of twee blauwe kegels of blauwe lichten is voorgeschreven, is slechts toegestaan nadat het laden ten minste sinds 10 minuten is onderbroken. ADNR 7.2.4.22.4 De voor de monstername bestemde houders, met inbegrip van de onderdelen daarvan, zoals kabels enz. moeten van een elektrostatisch geleidend materiaal zijn en tijdens de monstername met de scheepsromp geleidend zijn verbonden. ADNR 7.2.4.22.5 De openingsduur moet tot de tijd voor de controle, het schoonmaken, het verwisselen van de vlamkerende roosters,de peiling of de monstername van de betreffende ladingtank beperkt blijven. ADNR 7.2.4.22.6 Het drukloos maken van de ladingtanks is slechts met behulp van de in 9.3.2.22.4 a) of 9.3.3.22.4 a) voorgeschreven inrichting voor het veilig drukloos maken van de ladingtanks toegestaan. ADNR protocol. In bijlage 2.2 van het protocol van het Relement voor het Vervoer van gevaarlijek stoffen over de Rijn van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart zijn de criteria weergegeven voor de kolommen van de tabel C. Voor kolom 13 is voor de vaststelling van het soort monstername-inrichting opgenomen: 1= gesloten stoffen, die in druktanks vervoerd moeten worden; stoffen met giftige eigenschappen (zie UN aanbevelingen), die onder de letytera) van de afzonderlijke scijfers vallen; gestabiliseerde stoffen, die onder inertgas afdekking vervoerd moeten worden. 2= deels gesloten alle overige stoffen, waarvoor een type C wordt vereist. 3= open alle overige stoffen |
| Nadere normering: | Uit navraag is gebleken dat alleen de nederlandse bevoegde autoriteit monstername toestellen heeft beoordeeld en ingedeeld heeft in de kategorien gesloten en deels gesloten monstername apparaten. Deze lijst wordt in het algemeen internationaal erkend en toegepast. |
| Voordelen Nadelen |
| Wal: |  |  |
| Schip: |  |  |
| Nadere toelichting: | Aan boord van de bestaande binenvaart vloot zijn verschillende typen en merken gesloten en deels gesloten monsternameapparaten in gebruik. Deze zijn terug te voeren op twee principe’s: op rondpompen van het product uit de ladingtank via een leidingsysteem en aftappen uit de leiding door middel van een (deels) gesloten aftapgelegenheid; op het dompelen in het produuct van een (deel) van het monatername apparaat via een opening in de ladingtank waarna het product via hevelen wordt overgebracht in een monsterpot. Beide principe’s zijn in staat om een monster uit de lading te trekken. De kwaliteiseissen gesteld aan het monster zijn uiteenlopend van aard en bepalen of een apparaat nog wel of niet geschikt is. Bij dit knelpubnt spelen vooral de afspraken gemaakt tussen de opdrachtgever voor het bemionster, vaak de ontvanger en het monsternamebedrijf een belangrijke rol. De schepen zijn via het certificaat van goedkeuring voorzien van vastgestelde en aan het ADNR voldoende monsternameinrichtingen aansluitmogelijkheden of monstername openingen. De eerste zijn in het algemeen, vaak samen met bijbehorende erkende apparaten aanwezig op de type C en G tankschepen terwijl de monstername openingen meestal aanwezig zijn op de type N schepen. |
| Oplossingen: |  |
| 8. Actie | De principiele discussie over welke kwaliteits eisen gesteld moeten worden aan een monster op innitiatief van Shell afwachten. |

Versie: 17 februari 2004